江永县云雾山混凝土有限公司年产10万立方米混凝土生产线建设项目

环境影响报告表

（送审稿）

项 目 名 称： 江永县云雾山混凝土有限公司年产10万立方米混凝土生产线建设项目

建 设 单 位： 江永县云雾山混凝土有限公司

编制日期：二〇二〇年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、结论与建议	48

附件：

附件一   环评委托书

附件二   营业执照

附件三   土地租赁合同

附件四   江永县自然资源局出具的关于本项目建设审查意见

附件五   监测报告

附图：

附图一   项目地理位置图

附图二   周边敏感目标图

附图三   总平面布置图

附图四   监测点位图

附图五   项目所在地水系图

附图六   现场照片

附表:

附表一   建设项目环境保护审批基础信息表

附表二   大气环境影响评价自查表

附表三   地表水环境影响评价自查表

附表四   环境风险评价自查表

附表五   土壤环境影响评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 江永县云雾山混凝土有限公司年产10万立方米混凝土生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江永县云雾山混凝土有限公司 |
| 法人代表 | 刘文飞 | 联系人 | 刘文飞 |
| 通讯地址 | 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组 |
| 联系电话 | 13787621218 | 传真 | / | 邮政编码 | 425400 |
| 建设地点 | 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 6046 | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资(万元) | 600 | 其中：环保投资(万元) | 167 | 环保投资占总投资比例 | 27.83% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 1.1 项目由来 随着建筑技术的发展及新产品、新技术的广泛应用，现代建筑对性能稳定、质量优异的商品混凝土需求日趋增加。发展商品混凝土不仅符合国家产业政策导向，也是建筑业发展的内在需求，在现阶段建设商品混凝土搅拌站具有良好的市场环境和市场前景。 江永县云雾山混凝土有限公司（以下称建设单位）在湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组建设年产10万立方米混凝土生产线建设项目，生产商品混凝土。 项目总用地面积约6046m2，总建筑面积3500m2，其中主要包括生产区、原料堆场、办公区等，设计规模为年产10万立方米混凝土。项目总投资600万元，其中环保投资167万元，占环保投资的27.83%。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，江永县云雾山混凝土有限公司委托厚昌实业（深圳）有限公司（以下称我单位）承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及2018年修改单），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“50 砼结构构件制造、商品混凝土加工类”，须编制环境影响报告表。我单位接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本项目环境特点和工程特征，依据《环境影响评价技术导则》等有关规范、标准要求，编制完成了《江永县云雾山混凝土有限公司江永县云雾山混凝土有限公司年产10万立方米混凝土生产线建设项目环境影响报告表》。 1.2 建设内容 （1）项目概况： 项目名称：江永县云雾山混凝土有限公司年产10万立方米混凝土生产线建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：江永县云雾山混凝土有限公司； 建设地点：湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组； 总投资：600万元。 资金来源：自筹 （2）建设内容： 项目总占地面积6046平方米，总建筑面积3500平方米，主要建设内容包括生产区、原料堆场、办公区等。自北向南分别为原料堆放区、生产搅拌区、洗车池、厂区大门，自西向东分别为搅拌站、办公区及员工宿舍等，建设内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 工程组成 建设内容 建设情况 备注 主体工程 搅拌楼（加工区） 一座全封闭搅拌楼，包含筒仓（2个水泥罐、1个粉煤灰罐、1个矿粉罐）和1台搅拌机，建筑面积1000m2，1条hzs180型搅拌生产线，生产规模为年产10万m3商品混凝土 新建 原料堆场 建筑面积2000m2，全封闭式，位于搅拌楼北侧 新建 辅助工程 办公楼、宿舍 位于搅拌楼东侧，建筑面积500m2 新建 食堂 位于办公楼一楼西侧 新建 公用工程 给水 用水主要来源于井水 新建 排水 采用雨、污分流制，雨水经沉淀处理后回用生产；生产废水沉淀后回用；生活污水经隔油沉淀池、化粪池处理后用于厂内绿化灌溉，不外排 新建 供电 厂区供电由市政电网提供 新建 环保工程 废水治理 雨水经沉淀处理后回用 新建 砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池 新建 隔油沉淀池、化粪池 新建 废气治理 堆场为全封闭式，并采用自动喷雾系统，定时洒水抑尘 新建 4个筒仓各在顶部配套建设1套布袋收尘器 新建 1个搅拌机配套建设一台布袋收尘器 新建 场地、道路水泥硬化、定期洒水抑尘、加强厂区绿化 新建 食堂油烟经由油烟净化设施净化后高于屋顶排放 新建 噪声治理 选用低噪声设备，高噪声设备远离敏感点布置，并设置减震基础 新建 固废处置 垃圾桶、设置废料堆场、危险废物暂存间 新建 （3）主要设备 本项目主要设备方案，详细情况见下表1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 型号 备注 1 hzs180生产线 套 1 35t/h / 2 砂石分离机及泥浆压滤设备 套 1 SPAS35A / 3 洗车机 台 1 FBX-LM60G 位于厂区门口 4 筒仓布袋收尘器 台 4 配套 / 5 喷雾式降尘系统 套 1 自制 / 6 1#空压机 台 1 W-1.5/8(TA-120) / 7 雾炮机 台 2 8 布袋收尘器 台 1 LP-23.70Z / 9 洒水车 台 1 / 10 地中衡 台 1 大地150 / 1.3 主要原辅材料 项目所用主要原料及能源年耗量见表1-3。 表1-3 主要原辅材料用量一览表 序号 生产材料 年消耗量 储存量 储存方式 来 源 1 水泥 2.52万吨 150吨 筒仓储存 外购 2 粉煤灰 0.6万吨 20吨 筒仓储存 外购 3 矿粉 0.6万吨 30吨 堆存于原料堆场 外购 4 砂子 9万吨 20吨 堆存于原料堆场 外购 5 石子 7.72万吨 30吨 堆存于原料堆场 外购 6 外加剂 0.12万 2吨 外加剂罐 外购 7 水 1.67万吨 / / 井水 8 电 3万kwh / / 当地供电所 本项目原材料质量要求如下： 水泥：采用周边县市水泥厂的普通硅酸盐低碱水泥，其性能应符合《GB175-2007通用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》规定。水泥进场对其品种、级别、出场日期等进行检查，并对常规试验进行复验，其质量必须符合国家标准。 粉煤灰：混凝土掺合料质量应符合现行的国家和湖南省有关标准。本项目的粉煤灰使用I级粉煤灰。 砂石料：混凝土所用细集料的质量应符合《GB/T14684-2011建筑用砂》规定。 外加剂：外加剂为一种高效减水剂，成分主要为聚羧酸，其广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。对水泥有强烈分散作用，能大大提高水泥拌合物的流动性和混凝土坍落度，同时大幅度降低用水量，显著改善混凝土工作性。聚羧酸系高效减水剂是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂。 1.4 项目服务范围及产品规格 本项目服务范围为项目周边乡镇、农村，产品规格见表1-4。 表1-4 产品规格 序 号 产 品 产 量 备 注 1 商品混凝土 10万m3/a 产品规格分别为C15~C60等 1.5 劳动定员和工作制度 劳动定员：该厂生产工人为9人。厂区内设置生活区，所有职工均在厂区内食宿。 工作制度：劳动制度为一班制，每年生产300天，每天昼间工作8小时（搅拌工序每天运行约5个小时）。 1.6 项目总平面布置 项目根据生产规模和特点，结合厂区地形条件及交通、风向、货物流通、结合工艺流程，总平面布置按功能划为生产区、原料堆场和办公区。厂区大门位于厂区南侧，生产区设置在厂区的中心，原料堆场设置在厂区北侧，办公楼及宿舍设置在厂区东侧。项目在生产区周围及厂区边界设置集水沟，在厂区南侧设置了初期雨水三级沉淀池，并在搅拌楼设置了三级沉淀池，将搅拌机清洗废水、混凝土运输车槽罐清洗废水及作业区地面冲洗水废水经砂石分离机+泥浆压滤设施处理后收集在三级沉淀池中，经沉淀后可循环使用。车辆冲洗废水经洗车平台处清洗浅水池沉淀后，回用于车辆冲洗。主要平面布局详见附图三。 1.7 公用及辅助工程 （1）给、排水系统 本项目生产用水主要来源于井水。本项目用水量如下表所示1-5。 表1-5 项目用水量统计表 项目 用水 标准 用水 规模 日用水量m3/d 年用水量m3/a 排水系数 年排水量m3/a 备注 生活 用水 150L/人d 9人 1.35 405 0.85 344.25 经隔油池、化粪池处理后用于项目场地内农作物灌溉 搅拌机清洗水 1m3/次 2次/日 2 60 0.9 54（沉淀后回用生产） / 混凝土运输车辆槽罐清洗水 0.4m3/辆•次 / 11.12 3336 0.9 3002.4（沉淀后回用生产） 项目每天需运输27辆•次 作业区地面冲洗水 1.2L/m2•d 3500m2 4.1 1249.84 0.9 1124.85（沉淀后回用生产） / 车辆冲洗水 0.1m3/辆•次 / 0.278 834 0.9 750.6（沉淀后回用洗车） 项目每天需运输27辆•次 堆场洒水降尘 1L/m2·次 2000m2 2 600 0 0 / 工艺用水 0.2m3/m3混凝土 / 66.666(其中沉淀池回用水量16.439) 20000(其中沉淀池回用水量4931.85，初期雨水4835.7） 0 0 项目生产产品333.3m3/d 合计 71.075 16717.29 （新鲜水） / 0 / （2）雨水排水：室外设独立的雨水排水系统，与生产污水分流排出，在道路边设雨水沟将雨水收集，经沉淀处理后回用生产。 （3）污水排水：本项目生产废水经过“砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池”后回用于生产工艺；生活污水经隔油池及化粪池处理用作厂内绿化灌溉，不外排。 图1-1 项目用水平衡图 单位m3/a （4）供电系统 由当地供电所提供。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江永县云雾山混凝土有限公司（以下称建设单位）在湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组建设年产10万立方米混凝土生产线建设项目，生产商品混凝土。项目所在地为荒地，无历史遗留环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1 地理位置 江永县位于湖南省南部，东南与江华瑶族自治县接壤南与广西富川温坡自治县相连，西南与西恭城县交界，西北与广齿港阳县电部北部蒙花道县地理坐标为东经110°32' ~110° 56'，北纬24° 55' ~25° 28'之间。南北长63千米，东西宽55.5千米。 本项目位于湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组，东经：111.01377，北纬：25.0855799。项目具体位置详见附图1。 2.2 地形地貌 江永县四面环山，中为盆地，南、北、中部较高，自中部向东北、西南倾斜，山、丘、岗、平（盆）俱全。最高海拔1951米（杉木顶），最低海拔183米（仙姑塘），区域总面积1632.62平方千米。 平原：江永县境内平原主要分布于沿河两岸，面积248.93平方千米，折合37.34万亩，占全县总面积的15.25%。其中，冲积平原32.53万亩，占平原面积的87.12%；溶蚀平原4.81万亩，占12.88%。境内相对高度小于10米，坡度5度以下，以位于西南部的桃川盆地为最大，方圆320平方千米，有“好鸟难飞桃川洞”之称。 岗地：江永县境内岗地主要分布于松柏、黄甲岭、回龙圩等乡镇及允山、夏层铺、兰溪、桃川、粗石江等镇部分地区。地面起伏和缓，切割微弱，地面坡度少于15度，相对高度小于60米，地表以残积物坡积为主，面积337.61平方千米，折合50.64万亩，占全县总面积的20.68%。其中：低岗面积12.54万亩，占岗地面积的24.76%，以灰岩、砂砾岩为主；高岗地面积38.1万亩，占75.24%，以红土、砂页岩高岗地居多。 丘陵：江永县境内丘陵主要分布于松柏、黄甲岭、回龙圩等乡镇及允山、夏层铺、兰溪、桃川、粗石江等乡镇部份地区。地面呈波状起伏，间有峰脊，坡度25度，相对高度200米以下，面积310.93平方千米，折合46.64万亩，占全县总面积的19.04%。其中，低丘陵面积20.51万亩，占丘陵面积的43.98%；高丘陵面积26.13万亩，占丘陵面积的56.02%。 山地：江永县境内山地主要分布于县境北、西、南三面，海拔300米以上，相对高度200米以上，坡度大于25度，面积678.82平方千米，折合101.82万亩，占全县总面积的41.58%， 以变质岩（46.92万亩）及砂页岩（38.51万亩）最多。其中，低山面积4.01万亩，占山地面积的3.94%； 中低山面积5.06万亩，占山地面积的4.97%；中山面积92.75万亩，占山地面积的91.09%。 山峰：江永县境内山峰甚多，北、西、南面属都庞岭山脉，东南边陲属萌渚岭余脉，共有大小山峰730座。其中：低山297座、中低山211座、中山222座。溶洞已发现37处。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015） ，江永县地震动峰值加速度为g=0.05， 对照地震基本烈度为VI度。 2.3 气象特征 江永县境内属亚热带季风湿润气候。气候温和，雨量充沛；严寒期短，生长期长：年内雨季明显，但降水分配不均，多年前涝后旱：光照充足，但温光水配合不协调。据1991-2004年资料统计，县境内年平均气温18.4'℃，无霜期302天，年均降水量1586.7毫米，4-9月降水量占全年的56-73%，年日照时数1453.6小时，年蒸发量1522.8毫米。境内季风气候明显，冬季常受变性大陆冷高压控制，多北风，气温较低；夏季受副热带高压控制，多南风，气温较高；春、秋两季是冷暖空气过渡季节，温度适中，故四季分明，但长短不一。境内春季自3月16日-5月15日，为期61天；夏季自5月16日-9月30日，为期138天；秋季自10月1日一11月28日，为期59天；冬季自11月29日一次年3月15日，为期107天。全年以东风为主，频率为27%，全年风速平均2.1米/秒。由于受地形影响，大风出现次数较少，平均1-2次，大风多为热对流天气动量下传造成，并伴有雷雨或飑、冰雹现象，时有危害。 2.4 水文特征 江永县境内江河溪流总长1071.4 千米，有地下河31条，大小泉井459处。全县有大小水利工程3158处，其中中型水库2座，中型河坝1座，小型水库12座，小II型水库54座，山塘3092口，总蓄引水量1.94亿立方米；有人口饮水工程52处。近年年平均降水量为1492.1毫米，水能资源丰富。 江永县年降水量平均1536.6mm。县内主要发育有两条河溪，消江（永明河）为湘江水系潇水的二级支流。南部桃川河发源于广西，流经县西南又入广西，属珠江水系。 2.5 生态环境 本项目区域位于湘中、湘东植被区，典型植被为常绿阔叶林、常绿、落叶阔叶混交林、针叶林和竹林等。植物区系成份主要有壳斗科、樟科、木兰科、山茶科、金缕海科、杜英科、冬青科、山矾科、竹亚科和亚热带柏松类等植物。项目所在地人类活动频繁，原生植物基本被开发殆尽，现状植物主要是马尾松林、杉木林、油茶林、毛竹林和荒山灌草丛。 项目所在地属于人类活动频繁区，受人类活动的影响较大，野生动物资源的数量与种类较少。在项目区及其影响区域内，野生动物的活动踪迹较少。主要动物物种为常见中小型动物，如斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅。根据现场调查与了解，项目区无珍稀濒危国家保护动物种类分布。

区域环境功能区规划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准 2 水环境功能区 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准 3 声环境功能区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否重点文物保护单位 否 9 是否三河、三湖、两控区 是 10 是否水库库区 否 11 是否污水处理厂集水范围 否 12 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1 环境空气质量现状及评价 （1）项目所在区域环境空气达标判定 为了解项目建设区域大气环境质量现状，本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2020年7月2日-4日对项目周边大气环境质量状况进行了监测，监测情况如下： 监测项目：N02、 SO2、 PM10、PM2.5； 监测定位：项目G1 零散居民点1#、G2 零散居民点2#、G3 零散居民点3#； 监测时间和频次：连续监测3天，即1次/天×3天； 评价方法：采用单因子指数法进行评价，本次环境空气监测统计及评价结果详见表3-2。 表3-2 环境空气监测数据统计及评价结果单位：mg/m3 采样点位 检测项目 采样日期及检测结果（单位：mg/m3） 2020.7.2 2020.7.3 2020.7.4 G1 零散居民点1# PM2.5 0.021 0.024 0.023 PM10 0.038 0.045 0.042 二氧化硫 第一次 0.026 0.028 0.030 第二次 0.029 0.031 0.027 第三次 0.028 0.025 0.026 第四次 0.025 0.029 0.030 二氧化氮 第一次 0.016 0.015 0.013 第二次 0.014 0.017 0.016 第三次 0.013 0.018 0.015 第四次 0.016 0.019 0.017 G2 零散居民点2# PM2.5 0.022 0.025 0.026 PM10 0.039 0.041 0.044 二氧化硫 第一次 0.028 0.031 0.029 第二次 0.032 0.030 0.027 第三次 0.026 0.028 0.031 第四次 0.030 0.029 0.026 二氧化氮 第一次 0.017 0.018 0.019 第二次 0.014 0.016 0.015 第三次 0.018 0.015 0.016 第四次 0.020 0.017 0.014 G3 零散居民点3# PM2.5 0.025 0.026 0.028 PM10 0.040 0.043 0.046 二氧化硫 第一次 0.023 0.025 0.029 第二次 0.028 0.026 0.27 第三次 0.024 0.027 0.030 第四次 0.029 0.031 0.033 二氧化氮 第一次 0.014 0.015 0.017 第二次 0.016 0.018 0.020 第三次 0.015 0.017 0.016 第四次 0.018 0.019 0.015 由表3-2中监测数据可知，二氧化氮、二氧化氮、 PM10、PM2.5均符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准。 3.2 水环境质量现状及评价 本项目所在区域主要涉及到的地表水为项目北侧桃川大河，主要功能是农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2020年7月2日-4日对项目周边大气环境质量状况进行了监测，监测情况如下： 监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群（个/L）、阴离子表面活性剂共8项； 监测定位：项目地北面桃川大河； 监测时间和频次：监测一期，连续监测3天； 评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 本次地表水监测统计及评价结果详见表3-3。 表3-3 环境空气监测数据统计及评价结果 单位：mg/L，pH：无量纲 采样点位 检测项目 采样日期及检测结果（单位：mg/L） 2020.7.2 2020.7.3 2020.7.4 W1项目北侧桃川大河断面 pH值（无量纲） 7.33 7.36 7.38 化学需氧量 12 14 16 五日生化需氧量 2.3 2.5 2.8 悬浮物 13 16 15 氨氮 0.267 0.248 0.253 总磷 0.06 0.07 0.07 阴离子表面活性剂 0.04 0.04 0.05 粪大肠菌群（个/L） 1600 1800 1900 由表3-3中监测数据可知，pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群（个/L）、阴离子表面活性剂均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 3.3 声环境质量现状 为了解本区域声环境质量现状，本次评价委托湖南中额环保科技有限公司对项目厂界噪声现状进行实测，监测时间为2020年7月2-4日昼夜各监测一次。 1）监测点位 本次声环境现状监测共设4个环境噪声现状监测点，分别位于项目用地区东、南、西、北4个边界处。 （2）监测因子 等效连续A声级，于2020年7月2-4日昼夜各监测1次。 （3）评价标准 项目周边执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）监测结果分析 监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声监测结果 计量单位：dB 检测点位 检测日期及检测结果（单位：dB(A)） 2020.7.2 2020.7.3 昼间 夜间 昼间 夜间 N1厂界东面 53.8 42.6 53.6 42.4 N2厂界南面 52.1 41.5 52.3 41.8 N3厂界西面 53.4 42.3 53.2 42.5 N4厂界北面 54.3 43.8 54.5 43.6 通过上表可以看出，项目所在地厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.4 生态环境现状 本项目周边主要绿植为农作物及绿化及林地，无其他经济作物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 项目建设于湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组，项目环境敏感点分布情况具体见表3-4、3-5。 表3-4 项目主要保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对方位 最近厂界距建筑距离 功能及规模 保护级别 水环境 桃川大河 北侧 1080m 农业用水区 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 声环境 项目东侧零散居民点 东面 172-375 居住区，约5户，约20人 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 项目西面沿线居民 西面 112-850 居住区，180户，约560人 表3-5 项目大气环境保护目标一览表 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 及规模 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界 距离/m x y 环境空气 111.015203314 25.085906647 项目东侧零散居民点 居住区，约5户，约20人 二类 东面 172-375 111.011748629 25.086400174 项目西面沿线居民 居住区，180户，约560人 二类 西面 112-850 111.011855917 25.083599947 胡家居民点 居住区，12户，约48人 二类 南面 275-350

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，具体指详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单 单位：ug/m3 污染物名称 标准值（ug/m3） SO2 1小时平均 500 年平均 60 NO2 1小时平均 200 年平均 40 PM10 24小时平均 150 年平均 70 PM2.5 24小时平均 75 年平均 35 CO 1小时平均 10000 24小时平均 4000 O3 日最大8小时平均 160 TSP 24小时平均 300 （2）地表水环境质量评价 项目相关水体为项目北面桃川大河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（部分） 单位：mg/L，pH除外 类别 pH COD BOD5 SS NH3-N 石油类 Ⅲ类 6-9 ≤20 ≤4 / ≤1.0 ≤0.05 （3）声环境质量 项目区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 环境噪声评价标准 等效声级LAeq：dB 类别 昼间 夜间 备注 2 60 50 边界 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）污水排放标准：项目生产废水循环使用，生活污水经隔油池及化粪池处理后用于本项目场地内农作物灌溉，不外排。 （2）大气污染物排放标准：无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中饮食业单位油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。具体标准值见表4-4、表4-5。 表4-4 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染物名称 无组织排放监控浓度mg/m3 颗粒物 0.5 备注 该限值含义为监控点与参照点TSP1小时浓度值的差值 表4-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 （3）噪声控制标准：营运期噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声标准 LAeq：dB 类别 昼间 夜间 2类标准 60 50 （4）固体废物：一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、COD及氨氮实行总量控制。本项目产生的大气污染物主要为粉尘，不涉及气型污染物总量控制指标；生产废水循环利用不外排，生活污水经隔油池及化粪池处理后用于厂内绿化灌溉，不外排。 因此，本项目不需单独设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程简述 本项目入场前场地已三通一平，后续建设过程中主要进行设备安装及调试，不会造成大面积地表扰动，因此施工期工艺流程不做赘述。 2、营运期工艺流程简述 图5-1 运营期生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 本项目生产工艺相对比较简单，所有生产工序为物理过程，系统流程分为4个阶段：配料、投料、搅拌和卸料。生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行正确称量。产品混凝土生产由搅拌机来完成，砂、石通过传送带送入中途缸再进入搅拌机；水泥、粉煤灰则由压缩空气法吹入专用筒库，辅以螺旋输送机输送给搅拌机；水由清水称量系统抽入供给，添加剂由外加剂称量系统供给，所有原辅料称量后一起送至搅拌机内进行搅拌。经过充分的搅拌，使水泥和沙子、石子的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。整个生产过程由计算机控制，生产出的混凝土由罐车运送到各个施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。 3、物料平衡分析 表5-1 物料平衡表 入方（万t/a） 出方（万t/a） 1 水泥 2.32 1 混凝土 22.23 2 粉煤灰 0.3 2 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 0.000006 3 矿粉 0.6 3 输送、计量、投料粉尘 0.00011 4 砂子 9 4 汽车动力起尘 0.00002 5 石子 7.72 5 沙、石堆料场及砂石料装卸粉尘 0.000006 6 外加剂 0.12 7 水 2 合计 22.23 22.23 营运期污染源分析 1、废水 本项目运营期的水污染源主要为生产废水、生活污水、初期雨水，其中项目生产废水主要来自搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、进出车辆冲洗污水以及商品混凝土作业区地面冲洗水等。 （1）生产废水 ①搅拌机清洗水 搅拌机为本项目的主要生产设备，在生产结束时必须冲洗干净。根据建设单位提供资料，按搅拌机每天冲洗2次，每次清洗水按1m3/次计，因此每天清洗用水量为2m3，年清洗水量为600m3，排放系数按0.9计，则污水排放量为54 m3/a。该污水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为3000mg/L，则SS产生量为0.162t/a。该部分污水主要污染物为SS，经过“砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池”后回用于生产，不外排。 ②混凝土运输车辆槽罐清洗水 本项目商品混凝土生产规模为10万m3/a，其混凝土运输量平均约为333.4m3/d，按单车1次运输量正常为6m3，本项目每天需运输27辆•次，每次均对运输车辆槽罐进行清洗，根据建设单位提供资料，车辆槽罐清洗水量约为0.4m3/辆•次，因此每天清洗水量约11.12m3，年清洗水量为3336m3，排放系数按0.9计，则污水排放量为3002.4m3/a。该污水的主要水质污染因子为SS，其SS的浓度约为3000mg/L，则SS产生量为9.0072t/a。该部分污水主要污染物为SS，经过“砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池”后回用于生产，不外排。 ③商品混凝土作业区地面冲洗水 搅拌工作区面积约3500m2，其冲洗水量按1.2L/m2•d计算，因此年冲洗水量为1249.84m3，排放系数按0.9计，则污水排放量为1124.85m3/a。该污水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L，则SS产生量约为0.5t/a。该部分污水主要污染物为SS，经过“砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池”后回用于生产，不外排。 ④车辆冲洗水 本项目商品混凝土生产规模为10万m3/a，其混凝土运输量平均约为333.3m3/d，按单车1次运输量正常为6m3，本项目每天需运输27辆•次。为降低车辆运输过程中对道路的污染，本项目在厂区门口设有车辆冲洗平台，车辆出厂前均对车辆进行冲洗，车辆冲洗水水量约为0.1m3/辆•次，因此每天冲洗水量约为2.7m3，年冲洗水量为834m3，排放系数按0.9计，则污水排放量为750.6m3/a。该污水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L，则SS产生量为0.7506t/a。该部分污水主要污染物为SS，经过清洗浅水池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 ⑤原料堆场喷淋用水 原料堆场喷淋用水按1L/m3计算，现有原料仓面积2000m2，则原料堆场喷淋用水量为2m3/d，600m3/a，该部分水均由砂石吸收或损耗。 ⑥工艺用水 根据建设单位提供资料，全厂工程工艺用水量为0.2m3/m3混凝土，本项目商品混凝土生产规模为10万m3/a，因此全厂生产工艺用水量为20000m3，该部分水全部进入产品。 （2）生活污水 项目设有员工及技术人员9人，厂区内设置生活区，所有职工均在厂区内食宿，生活用水按150L/d·人计算，即项目生活用水量为1.35m3/d，405m3/a，排放系数取0.85，则生活污水排放量为1.147m3/d，344.25m3/a，其主要污染物浓度为COD、BOD5、NH3-N、SS。生活污水经化粪池处理后用于厂内绿化灌溉，不外排。污水产排情况见下表5-1。 表5-1 本项目水污染物产生及排放情况汇总表 废水种类 废水量（m3/a） 污染物 产生情况 治理 措施 排放情况 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 搅拌机 清洗水 54 SS 3000 0.162 三级沉淀池 经“砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池”处理后，全部回用于生产，不外排 混凝土运输车辆槽罐清洗水 3002.4 SS 3000 9.007 作业区地面冲洗水 1124.85 SS 1000 0.5 车辆 冲洗水 750.6 SS 1000 0.751 清洗浅水池 经清洗浅水池沉淀后，全部回用于车辆冲洗，不外排 生活污水 344.25 CODCr 300 0.103 隔油池及化粪池 经隔油池及化粪池处理后用于厂内绿化灌溉，不外排 SS 250 0.086 BOD5 180 0.062 氨氮 30 0.010 （3）初期雨水 项目为水泥制品制造业，生产区由于运输车辆、铲车等输送物料时会泄露碎石料在地面上，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨污水。根据初期雨水量计算公式前15min初期雨水量，初期雨水排放量计算公式如下： 式中：Q——初期雨水排放量； F——汇水面积(公顷)； Ψ——为径流系数（取0.90）； T——为收水时间，一般取15分钟； 暴雨强度计算公式如下： 式中：T—设计降雨历时，15分钟； q—暴雨强度，升/秒/公顷； P—设计重现期，1年； 由以上公式计算出一次暴雨强度q为199.0L/s·hm2，降雨历时15分钟，厂区道路、生产区和原料堆放区一次降雨量Q为48.357m3；本环评要求在生产区、道路、原料堆放区修建排水沟，使雨水经排水沟收集至初期雨水池，沉淀处理后回用于生产。 2、废气 本项目根据原料储存输送方式及生产工艺过程，粉尘主要以无组织形式逸散排放；排放过程主要包括筒仓顶呼吸孔及库底粉尘、汽车动力起尘，沙、石堆料场及砂石料装卸扬尘，输送、计量、投料及搅拌粉尘，食堂油烟。 （1）筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 水泥和粉煤灰均为筒仓储藏。散装水泥、粉煤灰运输车运送水泥和粉煤灰到站后，直接用空气输送泵将水泥和粉煤灰送入筒库。用空气输送泵将水泥和粉煤灰送入筒库时，由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010 年修订）中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数，混凝土搅拌（物料输送储存工序）产尘系数为2.09kg/t-粉料，废气产生系数为460m3/t-粉料，本项目水泥用量为2.52万吨/a，粉煤灰用量为0.6万吨/a，矿粉用量为0.6万吨/a。 本项目筒仓采用除尘方式如下，库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台筒仓顶布袋收尘器，该布袋收尘器具有较高的除尘能力。本项目水泥、粉煤灰等在进出筒仓时会因泵的抽、送风而产生粉尘，顶部排气口及库底会产生一定量的粉尘。工程筒仓进料量为37200t，则工程工业粉尘产生量为71.478t/a，废气量为15732000m3/a，产生浓度为4543.47mg/m3。 各库底采用负压吸风收尘装置，水泥、粉煤灰、矿粉筒仓配有布袋收尘器，该收尘器的除尘效率≥99.9%，粉尘通过布袋收尘器处理后排放到封闭搅拌楼里面。因此，本工程排放到搅拌楼里的粉尘排放量0.0714t/a，排放浓度为4.543mg/m3。最终无组织逸散。 （2）输送、计量、投料及搅拌粉尘 项目混凝土搅拌生产为间歇式，每次批量反应结束后需打开系统再投新料，投料、搅拌过程中有粉尘产生。沙、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入粉料筒仓，辅以螺旋输送机给粉料秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式廊道输送，搅拌楼设置为全封闭式。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010 年修订）中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）（物料混合搅拌工序）产排污系数，混凝土搅拌产尘系数为5.75kg/t-粉料，废气产生系数为1419m3/t-粉料。 本项目水泥、粉煤灰及矿粉等以原料罐车输入散装储罐储存，以皮带输送给搅拌站供料，砂、碎石由搅拌站配套砂石料提升机给搅拌站供料。本工程搅拌物料量为37200t，则搅拌工业粉尘产生量为196.64t/a，废气量为48529800m3/a，产生浓度为4051.94mg/m3。 从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密封状态下进行，同时，本工程搅拌配套有布袋收尘器，能够有效处理在此过程中产生的粉尘，而收集的粉尘又可以回收再利用，从而降低粉尘排放量，其收尘器处理效率≥99.9%，因此，本工程排放到搅拌楼里的粉尘排放量0.0196t/a，排放浓度为4.05mg/m3，排放方式为无组织逸散。 （3）汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km∙辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2，项目取0.2kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按120m计，平均每天发车空、重载各14辆次；空车重约10t，重车重约30t，以速度20km/h行驶。其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表5-4。 表5-4 车辆行驶扬尘量 单位：kg/km·辆 车况 路况 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 0.6（kg/m2） 空车 0.2042 0.3435 0.4655 0.0426 0.6829 0.7829 重车 0.5196 0.8738 1.1844 0.0942 1.7373 1.9919 合计 0.7238 1.2173 1.6499 0.1368 2.4202 2.7748 根据本项目的情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则空车起尘量为 0.3435kg/km·辆，重车起尘量为0.8738kg/km·辆，经计算，本工程汽车动力起尘量为0.141kg/h，0.95t/a，项目场地全部进行硬化，通过及时洒水、及时清理等措施后可减少约90%的粉尘产生量，采取措施后汽车动力排放量为0.141kg/h，0.95t/a，为无组织排放。 （4）沙、石堆料场及砂石料装卸扬尘 本项目原料堆场配套建设封闭堆场，所有原料均在密闭厂棚内装卸及储存，并配有喷淋装置洒水降尘，故项目砂石堆料场粉尘产生较少。堆存场粉尘产生量参考线冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式计算： 式中：Q—起尘量，mg/s； V—表示风速，V取当地年平均风速V=2.7m/s； S—堆场面积（单位m2）； 项目原料堆场面积为2000m2，经计算，起尘量为0.047kg/h，0.317t/a，原料装卸时在固定位置设置喷淋降尘系统，定期降尘，雨季实施以上措施后无组织粉尘将会被去除90%，则原料堆场无组织粉尘逸散量为0.0132kg/h，0.0317t/a。 （5）食堂油烟 据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本次评取最大值4%。本项目现有工程劳动定员9人，项目基准灶头排风量4000m2/h，每天使用时间以6小时计，则全厂油烟产生量为0.0018kg/h、0.00324t/a， 产生浓度为4.5mg/m3，利用油烟净化器对厨房油烟进行处理后引至屋顶排放，净化效率为65%，则全厂油烟排放量为0.00063t/a，排放浓度为1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001) 中饮食业单位油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置等设备运转过程中产生的。项目运营期主要噪声设备的噪声源强范围约为75-88dB(A)。噪声源具体情况见下表5-5。 表5-5 项目设备噪声一览表 序号 噪声源名称 产生位置 噪声源强 1 空压机 作业区 75～85dB(A) 2 搅拌机 作业区 83～88dB(A) 3 装载机 装载过程 80～85dB(A) 4 皮带运输机 物料输送 80～85dB(A) 5 运输车辆 运输过程 80～85dB(A) 4、固体废物 本项目营运期，生产固废主要来源有不合格的沙石料、剩余的混凝土，沉淀池及清洗浅水池沉渣、布袋收尘器收集的粉尘、设备维护过程中产生的废机油（HW08）、职工生活垃圾。 1）不合格沙石料、剩余少量混凝土 不合格沙石料、剩余少量混凝土的产生量直接取决于生产管理等方面，通过提高原料进货把关能力，可杜绝不合格沙石料入厂；通过改善生产经营信息流的传输效率，可使剩余混凝土发生量大大减少。产生量约为15t/a。 2）沉淀池及清洗浅水池沉渣 搅拌机清洗水、混凝土运输车辆槽罐清洗水、商品混凝土作业区地面冲洗水均进入厂区三级沉淀池进行沉淀。车辆冲洗水进入清洗浅水池进行沉淀，项目配置污泥压滤机。产生的总沉渣量约为4.5t/a。 3）收尘器收集的粉尘 本项目加工区生产过程中产生的粉尘经收尘器收集，收集的粉尘量为614.144t/a。 4）设备维护过程中产生的废机油（HW08） 项目设备维护会产生少量废机油，存放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修订）的要求，存放点需做到防渗防漏，并交由有资质单位处理。 5）生活垃圾 项目设有员工及技术人员9人，厂区内设置生活区，所有职工均在厂区内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则本项目营运期办公生活垃圾产生量约4.5kg/d，即1.35t/a。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筒仓顶呼吸孔及库底 | 粉尘 | 4543mg/m3 | 71.478t/a | 4.543mg/m3 | 0.0714t/a |
|  | 输送、计量、投料及搅拌 | 粉尘 | 4051.94mg/m3 | 196.64t/a | 4.051mg/m3 | 0.0196t/a |
|  | 原料堆场 | 粉尘 | 0.317 t/a | 0.0317 t/a |
|  | 汽车动力起尘 | 粉尘 | 0.95 t/a | 0.095 t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 4.5mg/m3 | 0.00324t/a | 1.5mg/m3 | 0.00063t/a |
| 水 污 染 物 | 搅拌机清洗水540m3/a | SS | 3000mg/L，0.162t/a | 经“砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池”处理后，全部回用于生产，不外排 |
|  | 混凝土运输车辆槽罐清洗水30024m3/a | SS | 3000mg/L，9.007t/a |  |
|  | 作业区地面冲洗水2531.41m3/a | SS | 1000mg/L，0.5t/a |  |
|  | 车辆冲洗水7506m3/a | SS | 1000mg/L，0.751t/a | 经清洗浅水池沉淀后，全部回用于车辆冲洗，不外排 |
|  | 生活污水3442.5m3/a | CODcr | 300mg/L，0.103t/a | 经隔油池及化粪池处理后用于厂内绿化灌溉，不外排 |
|  |  | SS | 250mg/L，0.086t/a |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.062t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.01t/a |  |
|  | 初期雨水 | SS | 48.357m3/次 | 全部回用，不外排 |
| 固 体 污 染 物 | 生产过程 | 不合格沙石 | 15t/a | 综合利用 |
|  | 三级沉淀池 | 沉渣 | 4.5t/a |  |
|  | 清洗浅水池 | 沉渣 |  |  |
|  | 袋式收尘器 | 粉尘 | 614.144t/a | 回用于生产 |
|  | 设备、车辆维护 | 废机油 | 少量 | 有资质单位处置 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 1.35t/a | 交环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要来源于装载机、搅拌楼、运输车辆、物料传输装置 生产过程中生产的噪声，最高噪声级约为88dB。 |
| 主要生态影响： 项目建成后，生产过程中产生的各项污染物均采取了有效的防治措施，项目生产不会对当地生态环境造成影响，生态环境质量维持原有水平。 |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响简要分析 本项目入场前场地已三通一平，后续建设过程中主要进行设备安装及调试，不会造成大面积地表扰动，因此施工期环境影响分析不做赘述。 2、营运期环境影响分析 （1）废水影响分析 本项目运营期的水污染源主要为搅拌机清洗水、混凝土运输车辆槽罐清洗水、作业区地面冲洗水、车辆冲洗水、职工生活污水。 ①本项目营运期搅拌机清洗水、混凝土运输车辆槽罐清洗水、商品混凝土作业区地面冲洗水的总污水产生量为17.5 m3/d，5250m3/a，项目在厂区内建造一座60m3三级沉淀池对该部分污水进行处理，经沉淀处理后，沉淀池内的上清液回用工艺，项目无生产废水外排，沉淀池内的沉渣定期清掏。 本项目营运期车辆冲洗水的污水产生量为0.278m3/d，750.6m3/a，项目在车辆清洗平台处设有清洗浅水池，该部分污水经沉淀处理后，回用于车辆冲洗，无废水外排，清洗浅水池内的沉渣定期清掏。 清洗水回用可行性分析：我国建设部JGJ63-89《混凝土拌和用水》标准将混凝土拌和用水按水源分为六大类，分别为符合国家标准的生活饮用水、地表水（包括江、河、淡水湖中的水）、地下水（其中包括井水）、海水、工业废水及混凝土生产厂预拌混凝土设备的浆水。标准规定混凝土构件厂、预拌混凝土搅拌站冲洗搅拌机和运输车的浆水，作为拌和用水是可以用于混凝土生产。 综合分析，本项目清洗废水经三级沉淀池处理后回用于各清洗工序及生产过程中的措施可行。 ②生活污水 项目生活污水排放量为1.14m3/d，344.25m3/a，项目生活污水经隔油池及化粪池处理后用于厂内绿化灌溉，不外排。 ③初期雨水 本项目汇水面积为6046m2，前15分钟初期雨水量48.357m3/次，约4835.7m3/a，初期雨水主要污染物为SS，项目厂区设有雨水收集沟，使雨水经排水沟收集至初期雨水沉淀池中，沉淀处理后回用于生产。 综上，经采取合理的废水处理措施后，本项目生产、生活废水对地表水环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》(HJ2.3-2018) 中的要求，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或者影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见表7-1。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物当量数确定：间接排放建设项目评价等级为三级B。 表7-1 各类废水处置情况一览表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6: 建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量2>500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d。 评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 综上所述，本项目产生废水经沉淀后回用于生产，因此本项目地表水评价等级为三级B，主要评价内容为：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。 1）生产废水处理措施的可行性分析： ①根据项目实际运行情况，现有工程生产废水处理设施能满足现有工程的处理需求，生产废水能做到全部回用不外排。 ②本项目工程配套的生产废水处理设施，砂石分离机+3个沉淀池（总容积约60m3）+1个清水池（容积10m3），运输车辆清洗废水和搅拌机清洗废水经“砂石分离机+浆水回收机+沉淀池”处理后回用于生产，地面冲洗废水、进出车辆冲洗废水经清水池沉淀处理后回用，初期雨水经排水沟收集至沉淀池中，沉淀处理后回用于生产。 工程建设完成后，本项目回用生产的废水产生总量约为17.5m3/d，项目工艺用水为66.666m3/d>17.5m3/d，所以本项目废水全部可回用，且本项目产品搅拌用水对水质的要求不高，项目生产废水全部回用可行。 2）生活污水处理措施的可行性分析： 项目建设完成后，全厂生活污水的产量为1.14m3/d，生活污水经隔油池及沉淀池处理后用作厂内绿化灌溉用，不外排至周边水环境中。 （2）大气污染物影响分析 本项目营运过程中产生的废气主要有筒仓顶呼吸孔及库底粉尘，输送、计量、投料及搅拌粉尘，汽车动力起尘、沙、石堆料场及砂石料装卸扬尘，食堂油烟等，污染源调查结果如下： 表7-2 各类废气处置情况一览表 序号 产污环节 主要污染因子 治理措施 排放方向及去向 1 搅拌楼 搅拌粉尘 粉尘 布袋收尘器 筒仓和搅拌机均密闭，经处理后的粉尘散落在搅拌楼里面，大部分沉降，少部分逸散出去 2 筒仓进、出粉尘 粉尘 布袋收尘器 3 运输车辆 粉尘 洒水降尘，降低车速 无组织排放 4 堆场粉尘 粉尘 封闭料仓，喷雾除尘 无组织排放 5 食堂 油烟 抽油烟机+油烟净化器+高于房顶排放 高于房顶排放 本项目生产部分正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导 则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型计算污染物的最大影响，然后根据评价等级判据进行分级，各类废气排放情况汇总如下： 表7-3 无组织排放源汇总 序号 产污环节 排放量t/a 排放速率kg/h 排放方式 1 筒仓顶呼吸孔及库底 0.0714 0.00296 无组织排放 2 输送、计量、投料及搅拌 0.0196 0.008 3 堆场粉尘 0.0317 0.0132 4 运输车辆扬尘 0.095 0.0395 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐模型中的AERSCREEN 模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi 和第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 1）模型预测评价等级及结果评价 本次评价采用AERSCREEN估算模型分别计算项目搅拌主楼、水泥仓、粉煤灰仓合并面源和汽车动力起尘面源的最大环境影响，基本参数见表7-4，面源参数见表7-5： 表7-4 项目估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 43°C 最低环境温度 -8.4°C 土地利用类型 落叶林 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表7-5 面源参数表 污染源 污染物 坐标(m) 面源海拔高度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 筒仓顶呼吸孔及库底 TSP -12 7 27 10 2400 正常 0.00296 输送、计量、投料及搅拌 TSP -12 -2 27 10 2400 正常 0.008 堆场粉尘 TSP 5 9 27 10 2400 正常 0.0132 运输车辆扬尘 TSP -3 -11 27 10 2400 正常 0.0395 模型估算结果统计如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 Cmax (μg/m3) Pmax (%) 最大落地距离（m） 评价等级 筒仓顶呼吸孔及库底 TSP 0.000108 0.02 17 三级 输送、计量、投料及搅拌 TSP 0.000173 0.037 35 三级 堆场粉尘 TSP 0.000186 0.04 39 三级 运输车辆扬尘 TSP 0.007928 1.59 26 二级 综合以上，本项目最大占标率为：1.59%；最大占标率 1%＜Pmax＜10%，评价等级：二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.4.2 节规定： 二级评价项目根大气环境影响评价范围边长取 5km。因此，本评价范围以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2）污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算结果如下： 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/(t/a) 标准名称 浓度限值/(mg/m3) 1 筒仓顶呼吸孔及库底 粉尘 封闭搅拌楼，布袋收尘器 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 0.5 0.0714 2 输送、计量、投料及搅拌 粉尘 输送带、计量工具及投料搅拌均密闭，布袋收尘器 0.0196 3 堆场粉尘 粉尘 封闭避料仓，喷雾除尘 0.0317 运输车辆 粉尘 洒水降尘，降低车速 0.095 无组织排放量总计 粉尘 0.2177 ②项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算结果如下： 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 颗粒物 0.2177 3）影响分析 根据前面模型预测的结果，本项目厂界内颗粒物最大浓度均不超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物排放限值，因此对周边环境保护目标的影响较小。 4）污染防治措施 ①筒仓顶呼吸孔及库底粉尘，输送、计量、投料及搅拌粉尘，食堂油烟等环境影响分析及防治措施。 本项目水泥和粉煤灰均为筒仓储藏。散装水泥、粉煤灰通过运输车运送到站后，直接用空气输送泵将水泥和粉煤灰送入筒库。用空气输送泵将水泥和粉煤灰送入筒库时，由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中。项目在粉料筒仓顶部配套建设布袋收尘器，废气经布袋收尘器处理达标后排放至封闭大楼内。 项目混凝土搅拌生产为间歇式，每次批量反应结束后需打开系统再投新料，投料、搅拌过程中有粉尘产生。本项目输送、计量、投料及搅拌均为封闭式，且各配套建设1个布袋收尘器，废气经布袋收尘器处理达标后以无组织形式逸散排放。 项目食堂油烟利用油烟净化器对厨房油烟进行处理后引至屋顶排放。 ②汽车动力起尘，沙、石堆料场及砂石料装卸扬尘等环境影响分析及防治措施。 为进一步减少汽车动力起尘，沙、石堆料场及砂石料装卸扬尘、输送、计量、投料及搅拌粉尘等无组织粉尘排放量，要求采取以下措施： a.项目进场道路、场内道路硬化，配置洒水车定期洒水抑尘； b.项目配套建设的密闭仓库，物料装卸及储存均在密闭仓库内进行，所有原料均在密闭厂棚内装卸及储存，并配有喷淋装置进行洒水抑尘； c.加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘； d.对厂界四周及厂区内种植绿色植物，形成绿色隔尘带，强化厂区绿化美化，加强厂区卫生保洁，减少无组织废气外散； 5）大气防护距离 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目AERSCREEN预测结果显示：厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 （3）噪声影响分析 本项目营运期噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置等设备运转过程中产生的，噪声源强为75～88dB(A)。 根据章节3.3厂区声环境监测结果，项目采取将搅拌区封密处理等措施后，本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。本项目夜间不生产，因此，本项目在工作时间产生的噪声对周围噪声敏感点影响较小。从环保角度出发，本环评建议采取以下措施： ①加强治理 对于输送配套设施，如空压机等设置封闭机房，建议机房四周墙壁安装吸声材料；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 ②加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响。 （4）固废影响分析 本项目营运期，生产固废主要来源有不合格的沙石料、剩余的混凝土，沉淀池及清洗浅水池压滤沉渣、布袋收尘器收集的粉尘、设备以及车辆维护过程中产生的废机油（HW08）、职工生活垃圾。 ①不合格沙石料、剩余少量混凝土、沉淀池及清洗浅水池沉渣 不合格沙石料、剩余少量混凝土的产生量为15t/a左右。搅拌机清洗水、混凝土运输车辆槽罐清洗水、商品混凝土作业区地面冲洗水均进入厂区三级沉淀池进行沉淀。车辆冲洗水进入清洗浅水池进行沉淀。产生的总沉渣量为4.5t/a左右。 以上固体废物均为一般固废，项目对各固废采取边产生边综合利用的措施，并按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，对各固废分别在厂区设置临时贮存场所，然后外运进行综合利用或回收。如不合格的沙石料及剩余的少量混凝土可作为道路建设的路面铺垫料或地面平整的填料综合利用；沉淀池及清洗浅水池沉渣经压滤机脱水后可作为填方材料外运处理。 ②布袋收尘器收集的粉尘 本项目加工区生产过程中产生的粉尘经收尘器收集，收集的粉尘量为614.144t/a，由于与原材料成分一致，可全部作为原材料回用于生产。 ③设备维护过程中产生的废机油（HW08） 项目设备与汽车维护会产生少量废机油，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修订）的要求，存放点需做到防渗防漏，并交由有资质单位处理。 ④生活垃圾 项目设有员工及技术人员9人，厂区内设置生活区，所有职工均在厂区内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，则本项目营运期办公生活垃圾产生量约4.5kg/d，即1.35t/a。生活垃圾经统一分类收集后交由环卫部门处理。 本项目固体废物经采取上述措施后，固废均得到综合利用和妥善处理，对环境影响较小。 （5）土壤环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44 号及2018 年修改单），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中 50 项砼结构构件制造、商品混凝土加工类。根据环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 及“4.2.2”节可知，本项目属于IV 类项目，可不开展土壤环境影响评价。 （6）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ601-2016），本项目属于Ш类建设项目，应开展地下水评价。地下水评价等级见表 7-9。 表 7-9 评价工作等级分级 敏感程度 项目类别 Ι 类项目 Ⅱ类项目 Ш类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ601-2016） “表 1 地下水环境敏感程度分级表” 中的敏感程度的分级，本项目周边居民饮用水源为自来水，所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区及及补给径流区、特殊地下水资源保护区及分布区。项属于保护范围之外，为不敏感区，同时建设项目属于Ш类建设项目。根据上述评价工作等级分级表，本项目地下水评价工作等级为三级。 为确保本区域地下水不致受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施： 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废。生活垃圾由环卫部门负责定期、及时收集和委托清运，避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染；一般工业固废在厂区内均设有专业收集设施，并经相应部门定期收集处理，不得露天堆放；生活垃圾、一般工业固废不得混存，且须做好防淋防渗措施。 污染区防渗措施：生产区路面、库房、办公生活区、沉淀池等采用粘土铺底，再在上面铺10-15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可适当一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 3、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中 3.2 建设项目环境风险评价要求：对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 （1）风险识别 本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等物质，依据《危险化学品名录》（2008 版），及其物质本身的理化性质和危险特性进行识别。本项目产品为混凝土，原辅材料主要为砂石料、水泥、粉煤灰和外加剂，项目原辅材料不属于易燃易爆化学物质。本项目涉及的危险性物料主要为外加剂，外加剂主要成分聚羧酸，危险性较小。 本项目所使用外加剂为液体，罐装储存，位于项目搅拌机楼下，最大储存量为20t ，外加剂主要风险事故为在管理不善的情况下，减水剂泄露，浸入地下影响地下水质，以及进入地表水体，影响地表水质。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），并参考《危险化学品目录》 (2018版)、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等资料，本项目涉及原料、产品及中间品中，涉及危险化学品主要为外加剂，危险性较小，因此可以使得∑q/Q<1，当 Q小于1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。按照HJ/T169-2018要求，本次评价只进行风险识别、对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施，见下表。 表7-9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 江永县云雾山混凝土有限公司年产10万立方米混凝土生产线建设项目 建设地点 湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组 地理坐标 东经：110.831050207，北纬：28.906114627 主要危险物质及分布 外加剂；筒料爆仓；火灾爆炸 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①外加剂等原辅料运输、储存、装卸过程造成泄漏风险事故； ②搅拌楼筒料爆仓导致粉尘朝周边环境大量排放的环境风险事件； ③火灾爆炸造成的次生环境风险事件 风险防范措施要求 详见风险防范措施内容 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），并参考《危险化学品目录》 (2018版)、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等资料，本项目涉及原料、产品及中间品中，涉及危险化学品主要为外加剂，危险性较小，因此可以使得∑q/Q<1，当 Q小于1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。按照HJ/T169-2018要求，本次评价只进行风险识别、对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施. （3）环境风险识别 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环以及其他的环境毒性效应。根据分析，该项目在运营过程中产生的风险源主要有： ①外加剂等原辅料在运输、储存、装卸过程造成泄漏风险事故； ②搅拌楼筒料爆仓导致粉尘朝周边环境大量排放的环境风险事件； ③火灾爆炸造成的次生环境风险事件； ④废石直排造成固废非法处置环境风险事件； ⑤废水直排环境风险事件。 因此，本评价主要对搅拌站营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 （4）风险防范措施 ①泄漏事故预防措施： 修建应急收集处理池； 水质监测pH值为碱性，应使用酸中和处理至达标范围（pH 值：6~9）后排放； 加强外加剂罐管理，定期检查存放情况，定期对减水剂储存、输送、管道、阀门等进行检修、维护和保养； 对外加剂罐所在区域地面进行防渗处理，防止减水剂泄漏污染地下水体； e. 在外加剂管四周设置围堰，做好防渗、防腐蚀处理，防止减水剂泄漏排入地表水体； f. 严格管理，操作正确，保证存放桶不受破坏。 ②筒料爆仓事故防范措施 对员工做好岗前培训，规范安全操作； 加强设备管理，加强日常养护，定期对设备进行检修； 谨慎进料，做好配比工序，提高警惕； ③火灾和爆炸事故防范措施 设立安全标识、规范安全操作； 加强设备管理。加强日常养护，避免跑、冒、滴、漏。此外，不可私拉、乱接电线，不可安装不防爆的开关、插座等电器设备； 对废机油等易燃易爆物品进行安全管理； 配备足够的应急消防物资，以应对应急事件的发生。 4、产业政策符合性分析 （1）对比《产业结构调整指导目录(2019年本)》相符性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不在淘汰类、限制类之列，本项目建设符合国家产业政策要求。 （2）选址可行性分析 本项目选址位于湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组。项目所在地南面靠近运输道路，交通便利，方便原料、成品的运输，项目区域内水、电供应设施齐全，能满足本项目使用的需要。本项目区域环境质量现状保持较好，在落实各项污染防治措施后，项目外排污染物对区域环境影响不大，区域环境能够满足本项目要求，本评价认为本项目选址合理。 （3）规划符合性分析 根据江永县自然资源局出具的关于本项目建设审查意见（详见附件），本项目用地合法，因此项目的建设符合要求。 （4）总平面布置合理性分析 项目根据生产规模和特点，结合厂区地形条件及交通、风向、货物流通、结合工艺流程，总平面布置按功能划为生产区、原料堆场和办公区。厂区总平面设计在满足工艺要求前提下，厂容厂貌整齐美观；项目各功能区域划分明显，布局紧凑合理，交通通畅，保证了人流、货流互不干扰；项目主要产污工序位于项目中部，厂区边界主要是仓库、办公楼等构筑物，尽可能地远离居民住宅，项目产生的大气污染物、噪声等不会周围居民产生明显的影响。项目总体布局从环境角度来看是合理的。 5、“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)，《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于江永县七甲坪镇高桥村刘家田组，项目选址不在江永县生态红线范围内。因此，项目建设符合生态红线保护要求。 （2）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用，上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目主要是进行混凝土生产，项目营运涉及到的各原辅材料均为外购。区域内已通自来水且水源充足，生产与生活用水量相对不大；能源主要使用电能，由国家电网供应。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源符合要求。因此，项目建设不存在资源过度使用的情况。 （3）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目拟建地位于江永县七甲坪镇高桥村刘家田组，根据环境空气质量现状监测、地表水环境质量现状监测、地下水环境质量现状监测以及声环境质量现状监测数据，项目区域大气环境、地表水环境、地下水环境以及噪声环境均能够满足相应的标准要求，且项目营运期各污染物均能实现达标排放，不会改变项目所在区域环境功能。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 （4）环境准入负面清单 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于水泥制品制造项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 6、环保投资及竣工验收 本工程总投资600万元，其中环保投资约为167万元，约占总投资的27.83%，具体环境保护投资估算见表7-11。 表7-11 环保投资估算表 序号 类别 治理项目 位置 治理方案 投资 (万元) 备注 1 废气 筒库顶呼吸孔及库底粉尘 搅拌楼 2个粉料筒仓均配套建设仓顶布袋收尘器，废气经收尘器处理达标后排放至搅拌楼内 120 输送、计量、投料及搅拌粉尘 输送、计量、投料及搅拌均为封闭式，废气经集气罩收集后由布袋收尘器处理达标后以无组织形式逸散排放 医务组织形式排放 堆场扬尘 原料堆场 喷淋装置1套、封闭厂房 10 厂区、道路扬尘 厂区内道路 路面硬化、设置洒水车定期洒水 10 食堂油烟 厂区食堂 油烟净化装置 2 2 废水 生产废水 厂区西侧 “砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池” 15 车辆冲洗废水 厂区门口 在厂区门口设置车辆冲洗平台，并配备清洗浅水池 初期雨水 厂区内 雨污分流，雨水沟+初期雨水沉淀池，容积需60m³ 生活污水 办公区 隔油池+化粪池 3 固废 不合格沙石、沉淀池及清洗浅水池沉渣等 原料堆场西北角 固废临时堆场 5 废机油 厂区内 暂存危废暂存间，交由资质单位处理 生活垃圾 厂区内 垃圾桶 4 噪声防治 隔声、距离衰减 5 合 计 167 / 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）第十七条相关内容，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。项目竣工验收内容见下表7-12。 表7-12 项目竣工验收一览表 序号 类别 治理项目 位置 环境保护措施及检查内容 验收标准 1 废气 筒库顶呼吸孔及库底粉尘 搅拌楼 4个粉料筒仓均配套建设仓顶布袋收尘器，废气经布袋收尘器处理达标后排放封闭搅拌楼内 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准 输送、计量、投料及搅拌粉尘 输送、计量、投料及搅拌均为封闭式，废气经布袋收尘器处理达标后以无组织形式逸散排放 堆场扬尘 原料堆场 喷淋装置1套、封闭原料厂房 厂区、道路扬尘 厂区内道路 路面硬化、设置洒水车定期洒水 食堂油烟 厂区食堂 油烟净化器 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 2 废水 生产废水 厂区西侧 砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池（污水处理措施防渗、防雨处理） 沉淀处理后回用，不外排 车辆冲洗废水 厂区门口 在厂区门口设置车辆冲洗平台，并配备清洗浅水池 初期雨水 厂区内 雨水沟+初期雨水沉淀池，容积需60m³ 生活污水 办公区 隔油池+化粪池 处理达标后用于厂内绿化灌溉，不外排 3 固废 不合格沙石、沉淀池及清洗浅水池沉渣等 原料堆场西北角 固废临时堆场 回收利用 合理处置 废机油 厂区内 暂存危险废物暂存间，交由资质单位处理 合理处置 生活垃圾 厂区内 垃圾桶 交由环卫部门处理 4 噪声防治 隔声、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 5 风险应急 应急池 防渗 7、环境管理与监测 （1）环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：①坚持可持续发展的原则；②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；③坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；④坚持局部服从全局的原则；⑤坚持法制的原则。因此，环境管理工作十分重要，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入建立现代企业管理的重要内容。 根据企业现状，本项目需完善相关污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。在项目运营阶段需完善废水及初期雨水沉淀池的容积，对废气处理设施做好检修台账，妥善处理各固体废弃物，严格控制高噪声设备的施工时段，保证周围村民有个清静良好的生活环境、文明施工、防止基建材料运输过程的洒、漏。 在营运过程中，建设单位应建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。 （1）环境管理监督计划 为了使项目营运过程中经济效益、社会效益及环境效益三者有机结合，建设单位必须切实做好环境保护管理工作。本项目环境管理监督计划见下表。 表7-13 项目环境管理监督计划 监督机构 监督内容 监督目的 当地生态环境局 检查环保措施的落实情况 落实环保措施，保证污染物达标排放 检查环境监测计划的实施 落实监测计划 （2）环境监测 建设单位根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，制定监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的环境监测机构进行代其开展自行监测。 新建排污单位应当在投入生产或者使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 监测内容：污染物排放监测；周边环境质量影响监测；关键工艺参数监测；污染治理设施处理效果监测。 表7-14 污染物排放监测工作计划表 要素 测点位置 监测项目 监测频次 废气 项目上风向、下风向 颗粒物 1次/半年 噪声 厂界 LAeq 1次/季度，每次各点昼间监测一次

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 汽车动力起尘量 | 无组织粉尘 | 道路硬化、定期洒水、加强厂区绿化 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 沙、石堆料场扬尘 |  | 喷淋装置1套 |  |
|  | 输送、计量、 投料、搅拌 |  | 物料输送采用封闭式输送带；布袋收尘器处理达标后以无组织形式逸散 |  |
|  | 筒库顶呼吸孔 及库底 |  | 物料输送采用封闭式输送带； 布袋收尘器处理后排放到封闭车间 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1“水泥制品生产”最高允许排放浓度限值的要求 |
| 水污染物 | 搅拌机清洗水、运输车辆清洗水、作业区地面冲洗水 | SS | 砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池 | 回用于生产，不外排 |
|  | 车辆冲洗水 | SS | 在厂区门口设置车辆冲洗平台，并配备清洗浅水池 | 回用于车辆冲洗，不外排 |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N | 隔油池+化粪池 | 经隔油池+化粪池处理用于厂内绿化灌溉，不外排 |
| 固体废物 | 生产固废 | 不合格沙石、沉淀池及清洗浅水池沉渣 | 综合利用 | 合理处理 |
|  |  | 收尘器收集的粉尘 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 废机油 | 暂存危废间，后交由有资质单位处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 经墙体隔声、距离衰减，合理布置绿化，减少对周围环境的影响。 | （GB12348-2008）2类标准 |
| 生态环境保护措施： （1）项目建成后，生产过程中产生的各项污染物均采取了有效的防治措施，项目生产不会对当地生态环境造成影响，生态环境质量维持原有水平。 （2）加强对生产厂区各粉尘排放源的污染治理和管理，保证各收尘设备长期稳定高效运转，从而使外排粉尘对区域生态环境的影响降至最低。 |

# 九、结论与建议

9.1 结论 1、项目概况 项目名称：江永县云雾山混凝土有限公司年产10万立方米混凝土生产线建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：江永县云雾山混凝土有限公司； 建设地点：湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组； 总投资：600万元； 资金来源：自筹。 2、环境质量现状分析结论 （1）环境空气质量现状 现状监测结果表明，环境空气监测点 NO2、SO2、PM10、PM2.5 的日均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级要求。 （2）地表水环境质量现状 由地表水引用监测数据可知，地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，地表水质量状况良好。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，厂界声环境质量现状值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、营运期环境影响分析结论 1）废水影响分析 生活污水经隔油池+化粪池用于厂内绿化灌溉，不外排；生产废水主要为搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆槽罐清洗废水、作业区地面冲洗废水，本项目在厂区设置“砂石分离机+泥浆压滤设施+三级沉淀池”，经处理后通过水泵抽回用于生产工艺，生产废水不外排。车辆冲洗废水，在清洗平台处设有清洗浅水池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。 2）大气污染物影响分析 本项目根据原料储存输送方式及生产工艺过程，有组织排放粉尘主要有：筒仓顶呼吸孔及库底粉尘；无组织排放粉尘主要有：汽车动力起尘，沙、石堆料场及砂石料装卸扬尘，输送、计量、投料及搅拌粉尘。筒仓顶呼吸孔及库底粉尘4个粉料筒仓顶部配套建设4个布袋收尘器，废气经布袋收尘器处理达标后排放至封闭搅拌楼内，输送、计量、投料及搅拌均为封闭式，且配套建设布袋收尘器，废气经布袋收尘器处理达标后以无组织形式逸散排放；厂区道路进行水泥硬化，定期进行洒水处理；沙、石堆料场进行封闭，并配备喷淋设备进行洒水降尘。 3）噪声影响分析 本项目主要为设备噪声，主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置等设备运转过程中产生的，噪声源强为75～88dB(A)，经过隔声、距离衰减，合理布局及在厂区内布置适量的绿化等降噪措施后，项目厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。 4）固废影响分析 本项目固废物主要来源有生产固废主要来源有不合格的沙石料、沉淀池沉渣、布袋收尘器收集的粉尘、设备以及车辆维护过程中产生的废机油（HW08）及职工生活垃圾。 不合格的沙石料及剩余的少量混凝土可作为道路建设的路面铺垫料或地面平整的填料综合利用；沉淀池及清洗浅水池沉渣晾干后可作为填方材料外运处理；布袋收尘器收集的粉尘，由于与原材料成分一致，可回用于生产；项目设备维护会产生少量废机油，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修订）的要求，存放点需做到防渗防漏，并交由有资质单位处理；生活垃圾经统一分类收集后交由环卫部门处理。 通过以上措施，固体废物均得到综合利用和妥善处理，对外环境产生的影响较小。 4、本项目建设可行性分析 1）产业政策符合性分析 对比《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不在淘汰类、限制类之列，属于允许类建设项目。本项目建设符合国家产业政策要求。 2）选址合理性 本项目选址位于湖南省永州市江永县粗石江镇粗石江村四组。项目所在地南面靠近运输道路，交通便利，方便原料、成品的运输，项目区域内水、电供应设施齐全，能满足本项目使用的需要。本项目区域环境质量现状保持较好，在落实各项污染防治措施后，项目外排污染物对区域环境影响不大，区域环境能够满足本项目要求，本评价认为本项目选址合理。 3）规划合理性分析 根据江永县自然资源局出具的关于本项目建设审查意见（详见附件），本项目用地合法，因此项目的建设符合要求。 4）总平面布置合理性分析 项目根据生产规模和特点，结合厂区地形条件及交通、风向、货物流通、结合工艺流程，总平面布置按功能划为生产区、原料堆场和办公区。厂区总平面设计在满足工艺要求前提下，厂容厂貌整齐美观；项目各功能区域划分明显，布局紧凑合理，交通通畅，保证了人流、货流互不干扰；项目主要产污工序位于项目中部，厂区边界主要是仓库、办公楼等构筑物，尽可能地远离居民住宅，项目产生的大气污染物、噪声等不会周围居民产生明显的影响。项目总体布局从环境角度来看是合理的。 5、总结论 综合各方面评价分析，本项目选址合理，项目符合国家产业政策，具有较好的经济和社会效益。项目产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境污染影响较小。从环境保护的角度来看，本项目在地址建设是可行的。 9.2 建议 （1）加强对环保工作的管理。 （2）加强设备的维护管理，定期检查，定期维护，保证设备正常运行，减轻后续污染处理负荷。 （3）加强生产物料的运输及装卸管理，减少扬尘排放。 （4）加强厂区及项目所在地周围的绿化，多选择耐粉尘污染的树种。 （5）加强厂区标识标牌。 （6）建议配备专职环保人员，建立健全环境管理制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

#### 附件1  环评委托书

#### 附件2  营业执照

#### 附件3  土地租赁合同

#### 附件4  江永县自然资源局出具的关于本项目建设审查意见

#### 附件5  监测报告

#### 附图一  项目地理位置图

#### 附图二  周边敏感目标图

附图三  总平面布置图

#### 附图四  监测点位图

#### 附图五  项目所在地水系图

#### 附图六  现场照片

| 项目南面 | 项目北面 |
| --- | --- |
| 项目东面 | 项目西面 |

#### 附录1  基础信息表

#### 附录2  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长5-50km( | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a( | 500-2000t/a( | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（TSP） 其他污染物（/） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区( | 一类区和二类区( |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( | 拟替代的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源( |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km( | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h( | C非正常占标率≤100%( | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标( | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | K＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（SO2、PM10、NO2、PM2.5） | 监测点位数（3） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受(不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a | NOx：（）t/a | 颗粒物：（1.779）t/a | VOCs：（）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

#### 附录3  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 (；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 (；间接排放 (；其他 ( | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH 值 (；热污染 □；富营养化 □；其他 ( | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级 A (；三级 B( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 (；在建 □；拟建 (；其他 ( | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 (；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 ( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 (；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 ( 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （ /） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 (；服务期满后 □ 正常工况 (；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD、NH3-N） | （0） | （） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 (；自动 □；无监测 □ | 手动(；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （） | （厂区废水间接排放口） |
|  |  | 监测因子 | （pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类） | （） |
|  | 污染物排放清单 |  |
| 评估结论 | 可以接受(；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

#### 附录4  环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数1030 人 | 5km范围内人口数_/_人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | / 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1( | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1( | M2□ | M3□ | M4( |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4( |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1□ | E2( | E3( |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3( |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3( |
| 环境风险潜势 | IV( | IV□ | III□ | II( | I( |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级( | 简单分析( |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害( | 易燃易爆( |
|  | 环境风险类型 | 泄漏( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水( | 地下水□ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法□ | 经验估算法□ | 其他估算法( |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他( |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_/__m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_/__m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_/__，到达时间__/_h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_/_d |
|  |  | 最近环境敏感目标_/_，到达时间__/_d |
| 重点风险 防范措施 | (1)重油储罐风险防范措施：对生产设备做好防止溢油、漏油事故的工作。作业前必须认真检查有关管路、设备，严格按照各项安全检查要求落实各项安全与防污染措施；作业过程中，强化现场值班检查，严格执行操作规程，防止跑油、漏油等对环境构成危害的现象。(2)废机油泄露事故风险防范措施；(3)机油储存运行管理要求；(4)建立健全安全环境管理制度。 |
| 评价结论与建议 | 项目在严格落实本环评提出各项措施和要求的前提下，总体上项目风险事故发生的几率很小。经分析，其对敏感点的影响在可控范围内 |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |

#### 附录5  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地□；未利用地□ | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | （ ）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（ ） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类( |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感 |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级□；四级( |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）( |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | / | / | / |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | / |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | / |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600□；表 D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | / |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（/） 影响程度（/） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）(；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控□；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |
| 评价结论 | / |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# Text boxes

60.75

344.25

车辆槽罐清洗水

3336

333.6

回用于生产4931.85

60

3002.4

隔油池及化粪池

作业区地面冲洗水

1249.84

搅拌机清洗水

16717.29

54

新鲜水

生活用水

405

6

1124.85

28.126

三级沉淀池、储存池

原料堆场洒水抑尘

蒸发损耗600

600

工艺用水（搅拌）

5939.859

4835.7

初期雨水

车辆冲洗水

83.4

750.6

834

清洗浅水池

回用于冲洗750.6

农作物灌溉

S325

大门

办公室

材料仓库

料仓

三级沉淀池

搅拌楼

宿舍、实验室

A:环境空气

G:大气污染源

N:噪声

W:地表水